## Slide 1
Phytoextrakte als potenzielle Quelle antioxidativ wirkender Substanzen
Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Phytoextrakte 2022
Frankfurt/Main
23./24. Mai 2022
Kurzvorstellung
Malzwirkstoffe
Bio4Food

## Slide 2
Phytoextrakte als potenzielle Quelle antioxidativ wirkender Substanzen
Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Phytoextrakte 2022
Frankfurt/Main
23./24. Mai 2022
Kurzvorstellung
Malzwirkstoffe
Bio4Food
Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V.
Gemeinnütziger Verein
Bindeglied zwischen Forschung und Industrie
Standort: Bad Belzig, Brandenburg
Mitarbeiter: 25
www.ilu-ev.de
Notes: Quelle: Getreide, Hopfen: https://de.depositphotos.com/9093331/stock-illustration-hops-and-wheat.html

## Slide 3
Kurzvorstellung
Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V.
Gemeinnütziger Verein
Bindeglied zwischen Forschung und Industrie
Standort: Bad Belzig, Brandenburg
Mitarbeiter: 25
Malzwirkstoffe
Bio4Food
www.ilu-ev.de
Notes: Quelle: Getreide, Hopfen: https://de.depositphotos.com/9093331/stock-illustration-hops-and-wheat.html

## Slide 4
Kurzvorstellung
Extruder
Fischfutter zur oralen Vakzination
Extrudierte grüne Kaffeebohnen
Glasnudeln
Kultivierung in Flaschen
Kultivierung in Säulen
Acutodesmus sp.
Lyophilisierte Algen Biomasse
Extrusion
Algen
Kultivierung
www.ilu-ev.de
Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V.
Gemeinnütziger Verein
Bindeglied zwischen Forschung und Industrie
Standort: Bad Belzig, Brandenburg
Mitarbeiter: 25
Notes: Mikroalgen- und Cyanobakterienkultivierung:
Fester Bestandteil des Instituts seit Gründung 1991
Früher: Einsatz in Kosmetika
Kultivierung und Fermentation auf Lebensmittelabfällen zur Generierung von hochwertiger Biomasse und zur Herstellung von nutzbaren Stoffwechselprodukten der Algen
Extrusion:
Durchsatz von 3-20 kg/h
Tierfutterproduktion (Schweinefutter auf Basis von Biertreber, Fischfutter zur oralen Impfung)
Lebensmittelproduktion (Glasnudeln)
Kompositwerkstoffe (Isoliergranulate aus Roggen)

## Slide 5
Kurzvorstellung
Malzwirkstoffe
Teig- und
Backwaren
Koordinierung
Versuchswesen
Grüne Erbsen Nudeln
Weißbrot mit Roter Beete
Teig mit Mikroalgen
Reismehl-Karotten Fermentation
Zwischenfrucht Experimente
Bodenfeuchte Messung
Topf Experimente
Saatbeet Vorbereitung
Notes: Back- und Teigwaren:
Verarbeitung von Getreiden und Leguminosen (Hülsenfrüchte)
Produktentwicklung mit und für die Industrie
Oft mit Fokus auf zusätzlichen ernährungsphysiologischen Vorteilen
Koordinierungsstelle Versuchswesen Brandenburg:
Verbreitung gewonnenen Wissens von den Versuchsfeldern in die landwirtschaftliche Praxis
Andersrum sollen Fragen der Landwirte schneller den Weg zu den Wissenschaftlern finden
Presse, Social Media, Broschüren, Events, Entwicklung neuer Projekte

## Slide 6
Malzwirkstoffe
Teig- und
Backwaren
Koordinierung
Versuchswesen
Grüne Erbsen Nudeln
Weißbrot mit Roter Beete
Teig mit Mikroalgen
Reismehl-Karotten Fermentation
Zwischenfrucht Experimente
Bodenfeuchte Messung
Topf Experimente
Saatbeet Vorbereitung
Nebenprodukte der Bierherstellung –
Quelle antioxidativer Substanzen
Grundgedanke:
  Gewinnung wertgebender Inhaltsstoffe aus Nebenstromprodukten
  Reduktion von Reststoffen der Bierproduktion
Bioaktive Malzwirkstoffe für
kosmetische Applikationen
Notes: Bioaktive Malzwirkstoffe für kosmetische Applikationen
Quelle: Getreide, Hopfen: https://de.depositphotos.com/9093331/stock-illustration-hops-and-wheat.html

## Slide 7
Nebenprodukte der Bierherstellung –
Quelle antioxidativer Substanzen
Grundgedanke:
  Gewinnung wertgebender Inhaltsstoffe aus Nebenstromprodukten
  Reduktion von Reststoffen der Bierproduktion
Bioaktive Malzwirkstoffe für
kosmetische Applikationen
Malzwirkstoffe
Notes: Bioökonomie und ganzheitliche Nutzung von Rohstoffen -> Reststoffverwertung ist in vielen unserer Projekte ein Aufhänger
Im Vereinsvorstand befindet sich ein Brauer, der uns auf anfallende Reststoffe aufmerksam gemacht hat. So kam dieses Projekt zustande.

## Slide 8
Nebenprodukte der Bierherstellung –
Quelle antioxidativer Substanzen
Ziele:
  Extraktion von antioxidativen Inhaltsstoffen
  Evaluation des hautaufhellenden Potenzials
Malzwirkstoffe
Bioaktive Malzwirkstoffe für
kosmetische Applikationen
Notes: Whitening/Anti-Aging -> durch Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten zu Algen in Kosmetika ist bekannt, dass es einen großen Markt für hautaufhellende Produkte gibt.

## Slide 9
Nebenprodukte der Bierherstellung –
Quelle antioxidativer Substanzen
Whitening – Antioxidantien?
Malz? Nebenströme?
Malzwirkstoffe
Zusammenhang
Warum Whitening?
Quelle: www.kirsten-derma.de
Quelle: Eduardo Barrios on Unsplash
Notes: Whitening/Anti-Aging

## Slide 10
Warum Whitening?
Quelle: www.kirsten-derma.de
Quelle: Eduardo Barrios on Unsplash
Warum Antioxidantien?
Malzwirkstoffe
Antioxidantien in Zwischen- und Nebenprodukten der Bierherstellung
(+)-Catechin
Quelle: Ebanks, J.P.; Wickett, R.R.; Boissy, R.E. Mechanisms Regulating Skin Pigmentation: The Rise and Fall of Complexion Coloration. Int. J. Mol. Sci. 2009, 10, 4066-4087. https://doi.org/10.3390/ijms10094066.
Notes: „Altersflecken“ (Lentigines seniles) = unregelmäßige Verdickung der Oberhaut und vermehrte Einlagerung von Pigmenten
Eine Anhäufung des polymeren Pigments wird visuell als Bräunung wahrgenommen.
Melanozyten befinden sich in der Basalzellschicht, die unterste Schicht der Oberhaut.
Antioxidantien: verlangsamen oder verhindern eine Oxidationsreaktion -> Oxidation: Übergang eines/mehrerer Elektron/en vom Reduktionsmittel an das Oxidationsmittel, welches dadurch oxidiert wird.
Antioxidans:
Fangen bspw. reaktive Sauerstoffspezies ab und machen diese unschädlich -> Reduktion von oxidativem Stress
Tyrosin: Schlüsselenzyms der Melaninsynthese -> Klasse der Monooxygenasen: katalysieren den Einbau eines Sauerstoffatoms in Form einer Hydroxygruppe in ein Substrat
Geschieht in den Melanozyten (Basalzellenschicht der Haut)
Aktiviert durch UV-Licht
In mehreren Schritten wird Tyrosin zu Melanin oxidiert (L-DOPA -> DOPAchinon -> DOPAchrom)
Über die Dendriten der Melanozyten wird Melanin an die Keratinozyten weitergegeben.

## Slide 11: Antioxidantien in Zwischen- und Nebenprodukten der Bierherstellung
(+)-Catechin
Quelle: www.kirsten-derma.de
Quelle: Eduardo Barrios on Unsplash
Quelle: Ebanks, J.P.; Wickett, R.R.; Boissy, R.E. Mechanisms Regulating Skin Pigmentation: The Rise and Fall of Complexion Coloration. Int. J. Mol. Sci. 2009, 10, 4066-4087. https://doi.org/10.3390/ijms10094066.
Warum Whitening?
Warum Antioxidantien?
Notes: Phenolische Verbindungen im Getreide/Malz:
Liegen als freie Form, unlöslich-gebundene Form oder als lösliche Ester vor
80% der Phenole im Bier stammen vom Malz, 20% vom Hopfen (Obwohl Hopfen viel mehr Phenole beinhaltet, wird davon wesentlich weniger bei der Bierherstellung eingesetzt)
Maillard-Reaktion: Nicht-enzymatische Bräunungsreaktion , die oberhalb von 140°C sehr schnell abläuft, unter Ausschluss von Wasser
Melanoidine: stickstoffhaltige, organische Verbindungen mit gelbbraun bis fast schwarzer Färbung
Reduzierende Zucker: Saccharide, die in Lösung eine freie Aldehydgruppe (-CHO) besitzen, und damit ein Oxidationsmittel reduzieren. Dabei oxidiert die Aldehydgruppe zu einer Carboxygruppe (-COOH). Bsp.: Glucose, Fructose, Maltose, Lactose
Freie Radikale sind reaktive Sauerstoffspezies mit ungepaarten Elektronen -> bestrebt, anderen Atomen oder Molekülen ein Elektron zu entreißen. Beim Entreißen entstehen neue Radikale -> Kaskade entsteht
Mechanismus der Antioxidantien: Abbruch von radikalischen Kettenreaktionen, indem sie Elektronen abgeben oder aufnehmen, dabei jedoch nicht weiterreagieren (Bildung reaktionsträger, stabiler Radikale) -> Abbruch der Reaktionskaskade
Bildquelle: www.Pfalzmalz.de

## Slide 12
Welche Nebenströme?
Getreide
Malz
Brauen
Gärung
Abfüllung
Mehrere 100 t/a
130€/t -> Tierfütterung
2 Mio t/a
50 €/t -> Tierfütterung
Malzkeime
Treber
Notes: Welche Nebenprodukte entstehen überhaupt?
Das Brauen von Bier stellt an sich schon eine Pflanzenextraktion dar.
Der Gehalt an wertvollen Inhaltstoffen ist dementsprechend geringer. Aber die anfallende Menge ist groß.

## Slide 13
Malz-keime
Malze
Bier-treber
Aromamalz
Caramalz
Röstmalz
Weizenbier
Schwarzbier
Rohstoffauswahl
Notes: Quelle: www.Teltomalz.de
EBC Werte:
Aromamalz (Aromamalz EBC 80): 60-100
Caramalz (Karamellmalz Teltomalz): 275-325
Röstmalz (Spitzenmalz Teltomalz): 1350-1450
Vergleich Pilsner Malz: 2-5 EBC

## Slide 14
Extraktion
Methode
  Mazeration 60°C
Lösemittel
  Wasser
  Feststoff/Lösemittel-Verhältnis
  1/10
Beurteilung
  Gesamtphenolgehalt (Folin-Ciocalteau)
  antioxidative Kapazität (TEAC)
  Tyrosinase-Hemmung

## Slide 15
Chart: Phenolgehalt [mg/l Gallussäure-Äquivalenz]
Malzkeime | 695.3
Aromamalz | 594.44
Caramalz | 1423.5259
Röstmalz | 1438.39
Weizenbier Treber | 197.72
Schwarzbier Treber | 565.5555
Höchste Werte: Caramalz & Röstmalz
Niedrigste Werte: Weizenbiertreber
Chart: Antioxidative Kapazität [µmol/l Trolox-Äquivalenz]
Malzkeime | 10.63
Aromamalz | 9.48
Caramalz | 18.74
Röstmalz | 17.4
Weizenbier Treber | 5.55
Schwarzbier Treber | 10.58
Phenolgehalt
Antioxidative Kapazität
Notes: Analysemethode: Folin-Ciocalteu
Bestandteile der Reagenz reagieren mit phenolischen Substanzen (aber auch mit anderen reduzierenden Substanzen) zu einen blauen Farbkomplex, der photometrisch bestimmt werden kann.
Als Kalibrationssubstanz wurde Gallussäure verwendet.
Analysemethode: TEAC (Trolox-Äquivalenz)
ABTS bildet in oxidativem Milieu ein grünes Radikalkation, das bei der Reaktion mit antioxidativ wirksamen Substanzen seine Färbung verliert.
Mit Hilfe von Trolox wird eine Kalibriergerade erstellt.

## Slide 16
Chart: Extrakt Konzentration
Malzkeime | 20.185 | 38.95 | 69.04
Aromamalz | 44.56 | 61.21 | 100
Caramalz | 13.165 | 21.89 | 60.845
Röstmalz | 14.25 | 40.26 | 82.1
Weizenbier Treber | 64.7 | 85.5 | 100
Schwarzbier Treber | 48.3 | 70.2 | 98.1
Stärkste Hemmung: Malzkeime, Caramalz & Röstmalz (bis zu 85%)
Geringste Hemmung: beide Trebersorten
Korrelationen mit Phenolen und AntiOx
Tyrosinase Aktivität
Quelle: Ebanks, J.P.; Wickett, R.R.; Boissy, R.E. Mechanisms Regulating Skin Pigmentation: The Rise and Fall of Complexion Coloration. Int. J. Mol. Sci. 2009, 10, 4066-4087. https://doi.org/10.3390/ijms10094066.
Notes: Analysemethode: Photometrie in vitro. Kit, indem Tyrosinase die Umwandlung von phenolischen Substanzen zu Chinon-Zwischenproduten katalysiert. Das Chinon reagiert mit einem Verstärker und bildet ein Chromophor, welches bei 510 nm gemessen wird.
Referenz: Background Kontrolle (ohne Extrakt)
Hemmung ist Konzentrationsabhängig
Caramalz im 1% hemmt Tyrosinase um bis zu 85%
Weizentreber als schlechtester Extrakt immerhin noch um 35%

## Slide 17
Zellkultur
0 Kontrolle
TBHP 400 µM
NAC 15 mM
NAC 15 mM +
TBHP 400 µM
Röstmalz 1% +
TBHP 400 µM
Röstmalz 5% +
TBHP 400 µM
Röstmalz 10% +
TBHP 400 µM
Chart: % Aktivität
| TBHP 400μM | NAC 15mM | TBHP 400μM + NAC 15mM | Aromamalz 1% + TBHP 400μM | Aromamalz 5% + TBHP 400μM | Aromamalz 10% + TBHP 400μM | Caramalz 1% + TBHP 400μM | Caramalz 5% + TBHP 400μM | Caramalz 10% + TBHP 400μM | Röstmalz 1% + TBHP 400μM | Röstmalz 5% + TBHP 400μM | Röstmalz 10% + TBHP 400μM
 | 100 | 0.5 | 0.5 | 27.8551 | 72.0098 | 72.6177 | 32.1279 | 61.763 | 67.2442 | 37.2645 | 45.1022 | 15.2095
ROS Hemmung
Chart: Tyrosinase Aktivität [%]
Kojic Säure 2mM | 67.7385
Malzkeime 1% | 64.2015
Aromamalz 1% | 73.0975
Caramalz 1% | 64.9518
Röstmalz 1% | 83.7085
Schwarzbier Treber 1% | 78.4566
Malzkeime und Caramalz senken Enzymaktivität um ca. 35%
Tyrosinase Aktivität
Malzextrakte hemmen ROS in ihrer Aktivität um bis zu 85%
Notes: HaCaT wt Zellen (Keratinozyten) -> Zellen der Epidermis (Oberhaut)
TBHP (Tert-butyl-hydroperoxide) ist ein starkes Oxidationsmittel und löst die Entstehung von reaktiven Sauerstoffspezies im Assay aus.
N-Acetylcystein ist ein Antioxidans, was hier als pos. Kontrolle fungiert.
Die Anhäufung von ROS führt zu einer Oxidation von DCFH-DA (2´,7-´dihydro-fluorescein-diacetate) zu DCF, welche als grüne Fluoreszenz gemessen werden kann.

## Slide 18
Zellkultur
Chart: Tyrosinase Aktivität [%]
Kojic Säure 2mM | 67.7385
Malzkeime 1% | 64.2015
Aromamalz 1% | 73.0975
Caramalz 1% | 64.9518
Röstmalz 1% | 83.7085
Schwarzbier Treber 1% | 78.4566
Malzkeime und Caramalz senken Enzymaktivität um ca. 35%
Tyrosinase Hemmung
Notes: Maus Melanomazellen (B16 Zellen) (Melanozyten sind Zellen der unteren Epidermisschicht)
Zellen wurden für 3 Tage mit den Extrakten inkubiert, anschließend lysiert und dem zentrifugierten Überstand (inkl. Der zelleigenen Tyrosinase) wurde DOPA hinzugefügt und die DOPAChrom Bildung photometrisch bestimmt.
Vergleich zur Kojic Säure, die in Whitening Produkten zu finden ist/war
Vergleich auch zu den Colorimetrischen Tests vorher: Caramalz im 1% Konzentration hemmte Tyrosinase um 85%!

## Slide 19
Zellkultur
Chart: Melanin Produktion [%]
Kojic Säure 2mM | 82.2745
Malzkeime 1% | 87.8431
Aromamalz 1% | 96.3137
Caramalz 1% | 97.3333
Röstmalz 1% | 92.4706
Schwarzbier Treber 1% | 100.1569
Malzkeime reduzieren Melaningehalt um ca. 13%
Kein Effekt durch Schwarzbier Treber
Melanin Gehalt
Bio4Food
Notes: Maus Melanomazellen (B16 Zellen) (Melanozyten sind Zellen der unteren Epidermisschicht)
Die Zellen wurden 3 Tage mit den Extrakten inkubiert, anschließend gewaschen und aufgelöst. Bei 405 nm wurde der Melaningehalt gemessen (Kalibriert mit synthetischem Melanin)
Die Zytotoxitizät wurde parallel dazu bestimmt, um auszuschließen, dass ein Melaninrückgang auf ein Zellensterben zurückgeht.

## Slide 20
Zellkultur
Chart: Melanin Produktion [%]
Kojic Säure 2mM | 82.2745
Malzkeime 1% | 87.8431
Aromamalz 1% | 96.3137
Caramalz 1% | 97.3333
Röstmalz 1% | 92.4706
Schwarzbier Treber 1% | 100.1569
Malzkeime reduzieren Melaningehalt um ca. 13%
Kein Effekt durch Schwarzbier Treber
Melanin Produktion
Bio4Food
Extrakte aus Malz, Malzkeimen und Biertreber weisen unterschiedliche Gehalte an Antioxidantien auf.
Radikal-abfangende Wirkungen sowie Hemmung der Tyrosinaseaktivität und der Melaninproduktion konnten z.T. in Zellkulturanalysen bestätigt werden.
Applikationsentwicklung?!
Zusammenfassung
Notes: Maus Melanomazellen (B16 Zellen) (Melanozyten sind Zellen der unteren Epidermisschicht)
Die Zellen wurden 3 Tage mit den Extrakten inkubiert, anschließend gewaschen und aufgelöst. Bei 405 nm wurde der Melaningehalt gemessen (Kalibriert mit synthetischem Melanin)
Die Zytotoxitizät wurde parallel dazu bestimmt, um auszuschließen, dass ein Melaninrückgang auf ein Zellensterben zurückgeht.

## Slide 21
Bio4Food
Extrakte aus Malz, Malzkeimen und Biertreber weisen unterschiedlich hohe Werte an antioxidativ wirkenden Substanzen wie phenolische Verbindungen und Melanoidinen auf.
Radikal-abfangende Wirkungen sowie Hemmung der Tyrosinaseaktivität und der Melaninproduktion konnten z.T. in Zellkulturanalysen bestätigt werden.
Applikationsentwicklung?!
Zusammenfassung
Notes: Impact Factor: 4,508
Cite Score: 4,5

## Slide 22
Bio4Food
Extrakte aus Malz, Malzkeimen und Biertreber weisen teilweise hohe Werte an antioxidativ wirkenden Substanzen wie phenolische Verbindungen und Melanoidinen auf.
Radikal-abfangende Wirkungen sowie Hemmung der Tyrosinaseaktivität und der Melaninproduktion konnten z.T. in Zellkulturanalysen bestätigt werden.
Applikationsentwicklung?!
Zusammenfassung

## Slide 23
Bio4Food
Extrakte auf Basis von Ernterückständen –
Biostimulanz oder Biopestizid?
Grundgedanke:
  Reduktion synthetischer Pestizide
  Umweltfreundlich ↔ profitabel
  Reduktion von Ernte- und Verarbeitungsrückständen
Bio4Food
Notes: SusFood2 und Core Organic sind beides ERA-Net Netzwerke, die sich zusammengeschlossen haben, um die Forschung nachhaltiger organischer Lebensmittelproduktionen zu fördern.
Reduktion synthetischer Pestizide -> zum Schutz der Umwelt und Biodiversität, Öffentlichkeit strebt nach pestizidfreie Produkte
Herausforderungen für Landwirte & Landwirtinnen dem Anliegen gerecht zu werden und dabei profitabel zu bleiben
Reduktion von Abfällen -> Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft

## Slide 24
Extrakte auf Basis von Ernterückständen –
Biostimulanz oder Biopestizid?
Ziele:
  Gewinnung pflanzlicher Sekundärmetabolite
  Transformation in Biostimulanzien und/oder Biopestiziden
  Steigerung der Pflanzen- und Ertragsqualität
  Steigerung des Mineraliengehalts durch erhöhte Aufnahme
Bio4Food

## Slide 25
Extrakte auf Basis von Ernterückständen –
Biostimulanz oder Biopestizid?
Extraktion
Bio4Food
Ziele:
  Gewinnung pflanzlicher Sekundärmetabolite
  Transformation in Biostimulanzien und/oder Biopestiziden
  Steigerung der Pflanzen- und Ertragsqualität
  Steigerung des Mineraliengehalts durch erhöhte Aufnahme
Methode
  Soxhlet
Lösemittel
  Wasser
  Ethanol
  Wasser-Ethanol Gemisch
  Feststoff/Lösemittel-Verhältnis
  1/20
Beurteilung
  Gesamtphenolgehalt (Folin-Ciocalteau)
  Gesamtflavonoidgehalt
  antioxidative Kapazität (TEAC)
Notes: Ziele:
  Gewinnung pflanzlicher Sekundärmetabolite
  Transformation in Biostimulanzien und/oder Biopestiziden
  Steigerung der Pflanzen- und Ertragsqualität
  Steigerung des Mineraliengehalts durch erhöhte Aufnahme

## Slide 26
Extraktion
Methode
  Soxhlet
Lösemittel
  Wasser
  Ethanol
  Wasser-Ethanol Gemisch
  Feststoff/Lösemittel-Verhältnis
  1/20
Beurteilung
  Gesamtphenolgehalt (Folin-Ciocalteau)
  Gesamtflavonoidgehalt
  antioxidative Kapazität (TEAC)
Notes: 5 verschiedene Ernterückstände

## Slide 27
Extraktion

## Slide 28
Photometrie
Chart: 
| A 0 | A 50 | A 100 | B 0 | B 50 | B 100 | C 0 | C 50 | C 100 | D 0 | D 50 | D 100 | E 0 | E 50 | E 100
Phenolgehalt | 3 | 4.9 | 2.2 | 7.6 | 47.8 | 11.7 | 4.4 | 3.9 | 1.8 | 4.1 | 4.3 | 0.8 | 4.6 | 15.6 | 10.8
Chart: 
| A 0 | A 50 | A 100 | B 0 | B 50 | B 100 | C 0 | C 50 | C 100 | D 0 | D 50 | D 100 | E 0 | E 50 | E 100
Flavonoidgehalt | 3.9574 | 9.152 | 8.4534 | 20.8134 | 139.4934 | 42.0266 | 8.6026 | 8.136 | 7.052 | 5.6494 | 5.3254 | 5.276 | 1.9146 | 5.4746 | 6.0854
Chart: 
| A 0 | A 50 | A 100 | B 0 | B 50 | B 100 | C 0 | C 50 | C 100 | D 0 | D 50 | D 100 | E 0 | E 50 | E 100
Antioxidative Kapazität | 25 | 37.4 | 20.2 | 40 | 229.4 | 51 | 25 | 21.6 | 11.4 | 29.8 | 29.4 | 5.2 | 31 | 86.6 | 40
Extrakt B zeigt deutlich höhere Werte (besonders in 50 % EtOH), als der Rest
Extrakt E mit 3-fach geringeren Werten
Wachstumsversuche
Extraktion
Modelorganismus
Arabidopsis thaliana
S
Spross
PR
Primärwurzel
LR
Seitenwurzel

## Slide 29
S
Spross
PR
Primärwurzel
LR
Seitenwurzel
Extrakte auf Basis von Ernterückständen –
Biostimulanz oder Biopestizid?
Photometrie
Chart: 
| A 0 | A 50 | A 100 | B 0 | B 50 | B 100 | C 0 | C 50 | C 100 | D 0 | D 50 | D 100 | E 0 | E 50 | E 100
Phenolgehalt | 3 | 4.9 | 2.2 | 7.6 | 47.8 | 11.7 | 4.4 | 3.9 | 1.8 | 4.1 | 4.3 | 0.8 | 4.6 | 15.6 | 10.8
Chart: 
| A 0 | A 50 | A 100 | B 0 | B 50 | B 100 | C 0 | C 50 | C 100 | D 0 | D 50 | D 100 | E 0 | E 50 | E 100
Flavonoidgehalt | 3.9574 | 9.152 | 8.4534 | 20.8134 | 139.4934 | 42.0266 | 8.6026 | 8.136 | 7.052 | 5.6494 | 5.3254 | 5.276 | 1.9146 | 5.4746 | 6.0854
Chart: 
| A 0 | A 50 | A 100 | B 0 | B 50 | B 100 | C 0 | C 50 | C 100 | D 0 | D 50 | D 100 | E 0 | E 50 | E 100
Antioxidative Kapazität | 25 | 37.4 | 20.2 | 40 | 229.4 | 51 | 25 | 21.6 | 11.4 | 29.8 | 29.4 | 5.2 | 31 | 86.6 | 40
Extrakt B zeigt deutlich höhere Werte (besonders in 50 % EtOH), als der Rest
Extrakt E mit 3-fach geringeren Werten
Wachstumsversuche
Modelorganismus
Arabidopsis thaliana
Notes: Modellorganismus: Arabidopsis thaliana (Dikotyledon – Zweikeimblättrig)
Vernalisation: natürliche Anregung des Schossens (Streckung der Pflanzentriebe, Ausbildung von Blühtenständen) und Blühens durch Kälteperiode im Winter
Etiolation: Dt. Etiolement oder auch Vergeilung, Wachstum unter Lichtmangel -> deutlich beschleunigtes Längenwachstum, um an Licht zu kommen -> Bsp. Spargel -> wächst im Dunklen in die Länge.
Sample Size 10.

## Slide 30
Wachstumsversuche
C
BIO9-4: H20

## Slide 31
Wachstumsversuche
C
BIO9-4
Kontrolle

## Slide 32
Wachstumsversuche
 | Wurzelwachstum |  | Sprosswachstum | 
Rohstoff | Hohe Konz. | Niedrige Konz. | Hohe Konz. | Niedrige Konz.
A | - | 0 | - | -
B | - | 0 | - | +
C | - | - | - | +/-
D | - | 0 | - | 0
E | - | 0 | - | +
Notes: Weitere Tests mit Salat und Raps sollen folgen.

## Slide 33
Feldversuche
Fenchel: Behandlung mit Extrakt E
Kompostierung
Notes: Extrakt aus 50% EtOH wurde von uns mittels Rotationsverdampfer vom EtOH befreit und die Italiener haben diesen mit Wasser auf die Ursprungsmenge verdünnt.
Alle 2 Wochen wurde Extrakt versprüht -> ca. 2,8 ml/Pflanze

## Slide 34
Feldversuche
 | Oberirdische Biomasse (t ha-1) |  | Marktfähiger Ertrag (t ha-1) | 
Kompost + Extrakt E | 22,01 | b | 9,24 | b
Kompost | 21,51 | b | 9,35 | b
ORG-Pfl. | 35,23 | a | 15,48 | a
ORG-Tier. | 21,94 | b | 9,47 | b
Ungedüngt + Extrakt E | 26,46 | ab | 12,20 | ab
Unbehandelt | 24,45 | b | 10,61 | ab

## Slide 35
Feldversuche
Topfversuche mit Hartweizen - Triticum turgidum ssp. durum
Notes: 9 Behandlungen à 8 Replikate -> 72 Töpfe
2 Behandlungen in 71 Tagen

## Slide 36
Feldversuche
 | Oberirdische Biomasse (t ha-1) |  | Oberirdische Trockenmasse (t ha-1) | 
Kompost + Extrakt A | 1,23 | ab | 0,27 | ab
Kompost + Extrakt B | 1,23 | ab | 0,23 | bcd
Kompost + Extrakt C | 1,22 | ab | 0,26 | ab
Kompost + Extrakt D | 1,28 | ab | 0,26 | ab
Kompost + Extrakt E | 1,43 | a | 0,29 | a
Kompost | 1,03 | b | 0,23 | bc
Unbehandelt | 0,71 | c | 0,17 | d
Extrakt B | 0,71 | c | 0,17 | d
Extrakt E | 0,75 | c | 0,18 | cd
Ertrag nach 71 Tagen Wachstum
Notes: Extrakte allein haben keinen pos. Effekt auf die Biomasse Produktion (im Vergleich zum unbehandelten Wachstum)
Nur Kompost zeigt pos. Effekt. Kompost und Extrakt (besonders Extrakt E) zeigen verstärkte pos. Effekte.

## Slide 37
Zusammenfassung
Extrakte aus dem Ernterückstand B zeigten höchste Gehalte an Antioxidantien.
Die meisten hochkonzentrierten Extrakte zeigten negative Effekte auf das Wurzel- und Sprosswachstum von A. thaliana Keimlingen
Extrakt E zeigte in Feld- und Topfversuchen vielversprechende Effekte auf die Biomasse Produktion von Fenchel und Hartweizen
Weitere in vitro und in vivo Versuche folgen
Martin Almendinger
Projektleiter
Tel.: 033841 798 957
martin.almendinger@ilu-ev.de
Notes: Aktuell werden die Effekte der Extrakte auf die Nematodengesundheit getestet.

## Slide 38
Martin Almendinger
Projektleiter
Tel.: 033841 798 957
martin.almendinger@ilu-ev.de
Zusammenfassung
Extrakte aus dem Ernterückstand B zeigten wesentlich höhere Gehalte an phenolischen Substanzen und Flavonoiden sowie höhere antioxidative Kapazitäten, als die anderen Extrakte.
Die meisten hochkonzentrierten Extrakte zeigten negative Effekte auf das Wurzel- und Sprosswachstum von A. thaliana Keimlingen
Extrakt E zeigte in Feld- und Topfversuchen vielversprechende Effekte auf die Biomasse Produktion von Fenchel und Hartweizen
Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit